KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
    Placówka Terenowa w Turku

informuje:

„BEZPIECZNE ŻNIWA 2019”

Z uwagi na zbliżające się żniwa Placówka Terenowa KRUS w Turku  zwraca się z apelem do rolników aby:

STOSOWAĆ ZASADY BEZPIECZNEJ PRACY I ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ ORAZ PRZEZORNOŚĆ PODCZAS NADCHODZĄCYCH ŻNIW

W okresie nasilonych prac żniwnych dochodzi do różnego rodzaju zdarzeń wypadkowych. Najczęściej są to upadki podczas załadunku lub rozładunku słomy, rozładunku ziarna z przyczepy, czyszczenia i remontów maszyn żniwnych.

Poszkodowani doznają obrażeń kończyn górnych i dolnych, urazów  głowy, żeber, kręgosłupa i ogólnych potłuczeń ciała.

Ponadto pracom żniwnym towarzyszy również duże zapylenie oraz zagrożenia związane z obsługą maszyn, transportem plonów i pracą na wysokości.

PAMIĘTAJ, ŻEBY PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC ŻNIWNYCH SPRAWDZIĆ STAN MASZYN ORAZ STOSOWAĆ NASTEPUJĄCE ZASADY BEZPIECZNEJ PRACY:

- załóż brakujące osłony na wały przegubowo-teleskopowe, na wszystkie inne ruchome części maszyn służące do napędu  i na ostre mechanizmy robocze,

- nie pozwalaj na obsługę maszyn żniwnych osobom bez odpowiednich umiejętności,

- nie zezwalaj nikomu na jazdę na ładunku, błotnikach, zaczepach, burtach oraz na wsiadanie i wysiadanie w czasie jazdy, na przebywanie na ciągniku i maszynach,

- prowadząc kombajn zbożowy obserwuj uważnie przedpole, nie przewoź osób na pomoście roboczym i zachowuj szczególną ostrożność na drodze publicznej,

- pamiętaj, że nie każdy może pracować na wysokości, np. na przyczepie przy załadunku, układaniu stert,

- przyczepy do przewożenia sprasowanej słomy powinny mieć podwyższone burty  lub specjalną obudowę siatkową,

- do schodzenia z załadowanego wozu lub przyczepy używaj odpowiednio długiej i dobrze ustawionej drabiny.

ROLNIKU PAMIĘTAJ!!!

- zanim zaczniesz naprawiać, konserwować, sprawdzać, regulować lub czyścić ciągnik, maszynę z nim zagregowaną lub samobieżną, wyłącz silnik, napęd i poczekaj, aż zatrzymają się elementy robocze,

- nie zapomnij o wyłączeniu silnika i odłączeniu zasilania, jeśli naprawiasz urządzenie elektryczne,

- zakładanie sznurka, regulacja aparatów wiążących, wymiana elementów roboczych czy smarowanie są bezpieczne tylko po wyłączeniu silnika i odłączeniu napędu,

- jeżeli korzystasz z podnośnika, zanim zaczniesz naprawiać maszynę,  podstaw podpórki na stabilnym podłożu, aby nie osunęła się na ciebie,

- jeżeli naprawiasz maszyny i  narzędzia zawieszane na ciągniku, opuść je najpierw na ziemię,

- szczególnej ostrożności wymaga naprawa kół z pierścieniami sprężystymi. Jeśli chcesz je napompować, zdjąć lub założyć pierścień, umieść koło w  osłonie z  mocnych prętów lub płaskowników.

Pamiętaj również o tym, że:

- podczas prac załadunkowych i wyładunkowych silnik pojazdu powinien być wyłączony,  a jeśli pojazd stoi na pochyłości, powinien  być zabezpieczony przed staczaniem się,

- ładunek musi być dobrze zabezpieczony przed spadaniem i zsuwaniem się z wozu  lub przyczepy,

- przyczepa ciągnikowa, wóz lub ciężarówka, wykorzystywane do przewozu ludzi, powinny być do tego celu odpowiednio przystosowane przez zamontowanie siedzeń, podwyższenie burt, wyposażenie w drabinkę lub schodki ułatwiające wchodzenie i schodzenie.

Drodzy Rolnicy, jako rodzice i opiekunowie, nie zapominajcie o bezpieczeństwie dzieci, które zależy głównie od Waszej rozwagi i odpowiedzialności.

Ponadto w tym szczególnym okresie wytężonej pracy należy zadbać o robienie co pewien czas przerw w pracy. Kiedy jesteś wypoczęty, możesz lepiej skupić się na wykonywanym zadaniu, pracować bardziej efektywnie i przede wszystkim bezpieczniej.

Opracował:

Krzysztof Buchelt                                                                                                   Kierownik  PT KRUS w Turku